Przedmiot zamówienia: Aparat do terapii ultradźwiękowej

Ilość sztuk: 1

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Przenośny aparat do terapii ultradźwiękami z graficznym wyświetlaczem |
| 2 | 2 tryby pracy: stały 0-3W/cm², pulsacyjny 0-3W/cm² |
| 3 | Cykl pracy : 10,20,30,40,50,100% |
| 4 | Wypełnienie ( impuls/czas spoczynku ) [MS] : 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5 |
| 5 | Programy własne użytkownika |
| 6 | Wybór terapii poprzez ustawianie celu lub wskazania |
| 7 | Automatyczna przerwa emisji ultradźwięków |
| 8 | Wodoodporna głowica dwuczęstotliwościowa 1 i 3 MHz/4cm² |
| 9 | Wbudowany czasomierz z sygnałem akustycznym automatycznie przerywający emisję ultradźwięków w momencie upłynięcia ustawionego czasu |
| 10 | Kontrola kontaktu z ciałem pacjenta, brak kontaktu sygnalizowany akustycznie i wizualnie |
| 11 | Czas zabiegu: 0-30min |
| 12 | Waga urządzenia: 3,65 kg |
| 13 | Wymiary urządzenia: 266x100x275mm |
| 14 | Wyposażenie: przewód zasilający, żel 150ml, uchwyty do głowic, głowica wieloczęstotliwościowa 1 i 3MHz/4cm² |